МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей

Задание

На выполнение расчетно-графической работы  «Построение продольного и поперечного профилей трассы по результатам технического нивелирования. Проведение проектной линии» для студентов обучающихся по направлению

«Строительство».

Казань – 2017

Цель работы – уяснить суть математической обработки журнала технического нивелирования, научиться строить продольный и поперечный профиля трассы, проводить проектную линию: автомобильной дороги.

Состав задания.

- Изучить задание, вычислить исходные данные;

- Обработать журнал технического нивелирования;

- Построить продольный и поперечный профиля трассы;

- Провести проектную линию.

Вычисление исходных данных.

- Вычислить отметку репера №1 по формуле:

Hрп1=Nх10 +1,001n +n,n  (в м).

- Вычислить отметку репера №2 по формуле:

Hрп2=Hрп1 – 2,530 + 0,001*n  (в м).

- Вычислить дирекционный угол линии ПК0-Уг.1 по формуле:

ά=N0 + n0+ 3n′. Вычислить румб.

- Вычислить значения углов поворота трассы на ПК1+25,0  Θуг.1 и на ПК4+90,16 Θуг.2 по формулам:

Θуг.1=(2n)0 + n1 + 300; Θуг.2=(1,5n)0 + (2n)1 + 500.

- Радиус круговой кривой принять равным R=100.

В приведенных выше формулах приняты следующие обозначения: N – номер группы, n – порядковый номер студента по журналу преподавателя. Например, гр.7АД03, n=16, то

Hрп1=3х10+1,001х16+16,16=42,176 м,

Hрп2=42,176-2,530+0,001*16=39,662 м,

ά =30+16º+16′х3=190 48′, r = СВ:19048′,

Θуг.1=(2х16)0+161+300=620161,

Θуг.2= (1,5х16)0+(2х16)1+500=740321.

Построение профилей и проведение проектной линии.

Студенты строят продольный профиль в М 1:2000, поперечный профиль в М 1:200 на миллиметровой бумаге и проводят проектную линию автомобильной дороги. Построение профильной сетки, профиля и проведение проектной линии выполняется в соответствии с методическими указаниями к данному заданию.

Вопросы для самоконтроля.

- Что называется трассой?

- Что такое профиль трассы?

- По какой формуле вычисляются превышения при геометрическом нивелировании?

- Как контролируется превышения между связующими точками на станции?

2

Выписка из журнала технического нивелирования.

| № ст | № наб | Отсчеты | № ст | № наб | Отчеты | № ст | № наб | Отчеты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зад | пер | пром |  |  | Зад | пер | пром |  |  | зад | пер | Пром |
| 1 | Рп1 | 0920 |  |  | 5 | Пк2 | 0372 |  |  | 8 | Пк4 | 2987 |  |  |
|  |  | 5605 |  |  |  |  | 5059 |  |  |  |  | 7675 |  |  |
|  | Пк0 |  | 1746 |  |  | Пк3 |  | 0957 |  |  | Пк5 |  | 1007 |  |
|  |  |  | 6435 |  |  |  |  | 5641 |  |  |  |  | 5692 |  |
| 2 | Пк0 | 0366 |  |  |  | +19.0 |  |  | 1848 |  | +42.0 |  |  | 2232 |
|  |  | 5050 |  |  |  | +46.0 |  |  | 0720 | 9 | Пк5 | 2957 |  |  |
|  | Х1 |  | 2430 |  | 6 | Пк3 | 0659 |  |  |  |  | 7645 |  |  |
|  |  |  | 7118 |  |  |  | 5346 |  |  |  | Пк6 |  | 0016 |  |
| 3 | Х1 | 0113 |  |  |  | +53.2 |  | 0435 |  |  |  |  | 4702 |  |
|  |  | 4802 |  |  |  |  |  | 5120 |  | 10 | Пк6 | 1347 |  |  |
|  | Пк1 |  | 2224 |  |  | +10.2 | ГВВ |  | 1734 |  |  | 6032 |  |  |
|  |  |  | 6910 |  |  | +22.3 | ГМВ |  | 3335 |  | Рп2 |  | 1850 |  |
| 4 | Пк1 | 0012 |  |  |  | +38.0 | Глуб | реки | 1.80 |  |  |  | 6539 |  |
|  |  | 4699 |  |  |  | +46.2 |  |  | 3336 |  |  |  |  |  |
|  | Пк2 |  | 2997 |  | 7 | +53.2 | 2643 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7681 |  |  |  | 7329 |  |  |  |  |  |  |  |
| П | П+12 |  |  | 2102 |  | Пк4 |  | 1249 |  |  |  |  |  |  |
| П | П+20 |  |  | 0426 |  |  |  | 5935 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Л+10 |  |  | 1746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Л+20 |  |  | 1476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.Как вычисляются элементы круговой кривой?

- Как вычисляются плановые положения точек НК, СК, КК?

13.Как вычисляются новое направление трассы после угла ее поворота?

3

Пикетажный журнал