МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра автомобильных дорог, мостов и тоннелей

Задание

На выполнение расчетно-графической работы «Построение плана по результатам теодолитной съемки» для студентов обучающихся по направлению «Строительство».

2017

Цель задания; освоить сущность теодолитной съемки, научиться обрабатывать журнал измерения горизонтальных углов и длин линий, выполнять вычисления в «Ведомости вычисления координат», уметь строить контурный план по результатам выполненной съемки, решать обратную геодезическую задачу и подготовить данные для вынесения проекта сооружения на строительной площадке.

Состав задания:

- Вычислить исходные данные;

- Обработать журнал теодолитной съемки;

- Произвести обработку «Ведомости вычисления координат»;

- Построить контурный план по результатам съемки в соответствии с абрисом;

- Подготовить данные для вынесения проекта сооружения;

- Построить разбивочный чертеж.

Исходные данные.

Исходные данные вычисляются каждым студентом в соответствии с номерами специальности, группы и порядковым номером студента в журнале преподавателя по следующим формулам:

Исходный дирекционный угол – ά1-2= (10n + N)0 + n1;

Координаты первой точки: x1= 100n +  n*10-2; y1 = 10 n + N + n*10-2,

Здесь N – номер группы студента, n – порядковый номер студента по журналу преподавателя. Например, гр.7ПГ03, n=16,  N = 3 и получаем:

ά1-2  = (16х10 +  3)0 + 161 = 1630 161;

x1 =16х100 +  16х10-2 = 1600,16м; y1 =16х10+ 103 + 16х10-2 =263,16 м.

Оформление плана теодолитной съемки.

План вычерчивается в масштабе М 1:1000 тушью в условных знаках. Румбы и длины линий подписать посередине против каждой стороны в виде дроби. Внизу под планом посередине построить линейный масштаб длиной 12 см и основанием 2 см. На плане красным цветом вычертить разбивочный чертеж на территории луга для вынесения жилого дома и подписать разбивочные элементы. Заголовок «План теодолитной съемки» поместить в штампе. В штампе в свободном месте поместить примечание: «система координат условная».

2

Вопросы для самоконтроля.

- Как определить угловую невязку в замкнутом теодолитном ходе и ее допустимое значение?

- Какова зависимость между дирекционными углами предыдущей и последующей сторонами?

- Что называется азимутом, дирекционным углом и румбом?

- Как перевести дирекционные углы в румбы?

- Как подсчитать линейные невязки по осям «X» и «Y»?

- Как подсчитать абсолютную и относительную невязки?

- Какими способами производят съемку контуров и предметов местности?

- В чем заключается сущность прямой и обратной геодезических задач?

Выписка из полевого журнала теодолитной съемки.

| № точек | Отчеты | Мера линий | № точек | Отчеты | Мера линий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. | Наб. | 0 | 1 |  | Ст. | наб. | 0 | 1 |  |
| 1 | 6 | 31 | 15 | 1-2 | 4 | 3 | 347 | 44 | 4-5 |
|  | 2 | 268 | 45 | 83.74 |  | 5 | 257 | 44 | 88.40 |
|  | 6 | 296 | 33 | 83.76 |  | 3 | 250 | 18 | 88.44 |
|  | 2 | 174 | 03 |  |  | 5 | 160 | 18 |  |
| 2 | 1 | 310 | 17 | 2-3 | 5 | 4 | 46 | 31 | 5-6 |
|  | 3 | 212 | 09 | 79.01 |  | 6 | 203 | 19 | 67.33 |
|  | 1 | 211 | 43 | 78.99 |  | 4 | 310 | 15 | 67.35 |
|  | 3 | 113 | 36 |  |  | 6 | 107 | 04 |  |
| 3 | 2 | 77 | 44 | 3-4 | 6 | 5 | 261 | 24 | 6-1 |
|  | 4 | 284 | 17 | 70.58 |  | 1 | 208 | 39 | 145.77 |
|  | 2 | 352 | 01 | 70.61 |  | 5 | 155 | 47 | 145.83 |
|  | 4 | 198 | 33 |  |  | 1 | 103 | 02 |  |

3

Абрис теодолитной съемки.

4